长沙市望城区乌山街道双丰村“ 7·26”设备倒塌事故调查报告

2021年7月26日下午4点30分许, 位于望城区乌山街道双丰村的湖南省六汇建材贸易有限公司生产车间内发生一起设备倒塌事故,导致一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和省、市政府有关规定，望城区人民政府成立了由望城区应急管理局局长黄纳新为组长，应急局、住建局、总工会、望城公安分局等部门组成的事故调查组，并邀请区纪委区监委参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、检测鉴定、综合分析、查阅资料、询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位概况

（一）湖南省复转贸易发展有限公司基本情况

湖南省复转贸易发展有限公司（以下简称复转公司）成立于2018年11月6日，企业信用代码为########## ，法定代表人为谢建军，公司现场负责人为刘应明（男，###人），公司位于######## ，登记机关为长沙市望城区市场监督管理局，该公司注册资本为700万元人民币，属于批发业。经营范围为建材、水泥、砂石、矿产品、再生建筑材料、混凝土的销售、清洁用品、五金建材、农业机械、电工器材的批发、碎石加工、河道淤泥的运输及处理，河道保洁、物业管理、再生建筑材料的生产、再生建筑材料的研发、休闲农业项目开发经营、贸易代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司有大股东李波、谢建军、刘应明等参与公司经营管理，实际管理人为刘应明；另有几位小股东（不参与公司经营管理），该公司股东大部分为对越反击战复员老兵组成（1979年老兵），从业人员二十人左右，公司主要生产稳定砂和碎石产品。

2018年11月，复转公司以每年52.8万元的价格租赁了何家建位于乌山街道双丰村的厂房作为该公司生产车间。因居民投诉和环保要求，复转公司从2018年开始进行钢结构产房建设，其违规雇用私人搭建钢结构厂房（未经专业部门检测）三个，面积2000平方左右。目前该公司生产车间共四个生产车间；一个稳定砂生产车间、一个碎石生产车间和两个堆料车间。因经济亏损，2021年4月，复转公司将碎石车间的部分（约900平方）出租给湖南六汇贸易建材有限公司生产混凝土产品。因复转公司生产的稳定砂和碎石产品质量不佳、销量不好，企业一直处于亏损中。

经调查发现，复转公司存在以下问题：

一是未按要求配备安全员负责安全生产管理工作，该公司自2018年11月成立起，一直未按要求配备兼职或专职安全员负责安全生产管理，目前仅有1人报班学习过安全管理知识，但未持证上岗 ；

二是未按要求对安全生产进行必需的资金投入，该公司生产车间不具备安全生产条件，违规搭建的钢结构厂房未经检测即投入使用，存在安全隐患；

三是违规将生产经营场所出租给不具备安全生产条件的湖南六汇建材贸易有限公司使用，双方未按要求签订专门的安全生产管理协议来明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，也未指定专职的安全生产管理人员进行安全检查和协调。

（二）湖南六汇建材贸易有限公司情况

湖南六汇建材贸易有限公司（以下简称六汇公司）成立于2021年7月6日，企业信用代码为##### ，法定代表人为彭艳君，公司位于########## ，登记机关为长沙市望城区市场监督管理局，该公司注册资本为200万元人民币，属于土木工程建筑业。该公司经营范围为建材批发、建筑材料、碎石、河卵石、透水混凝土、干混砂浆、砂石销售、建筑防水、防腐保温工程、城市及道路照明工程、基坑支护工程、交通设施工程、建筑工程、公路工程、公路沿线设施养护、高速公路照明系统、亮化工程、工程围栏装卸、园林绿化工程的施工；市政公用工程施工总承包；环保工程专业承包；公路标志设计、施工、安装；土石方工程服务；工程排水施工服务；脚手架劳务分包；城市基础设施建设；管道工程施工服务；管道设施安装服务；古建筑工程服务；对外承包工程业务；工程咨询；机械设备租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；新材料、新设备、节能及环保产品的设计、施工；砂石的加工、筛选；建筑劳务分包；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

六汇公司共6名员工（包括3名股东）：一个机器操作工（邓波）、一个铲车司机（金端辉）、一个杂工（死者：龚运明）；股东为李科毅、刘甫（大股东，复转公司刘应明之子）、彭艳君（实际岗位为会计）。该公司为方便报税工作方便，由股东兼会计彭艳君担任法定代表人，但实际负责现场生产和经营工作均为刘甫，李科毅为另一大股东，偶尔参与生产运营工作。

该公司生产车间位于复转公司碎石车间北侧位置，钢结构厂房。该厂房因生产特性需要设计为坡状地面结构，车间进深长约34米，宽约26米，占地面积约884平方米，车间内靠北侧墙位置设置有一套新购置的混凝土生产设备：包括水泥箱、皮带装置、三仓式料斗、水箱、搅拌斗等组件。

经调查发现：复转公司将碎石车间的部分于2021年4月(此时六汇公司尚未注册成立)以每年16.8万元人民币的价格出租给六汇公司生产混凝土产品，按季度付款。截至7月底，六汇公司已支付第一季度租金4万2千元左右给复转公司。截至7月26日事发，六汇公司已生产混凝土产品（未经检测）约1000立方，该混凝土主要销售给乌山街道及其周围的居民倒置地坪和园林绿化使用，未对房屋建设销售该产品。

经调查发现，六汇公司存在以下问题：

1、未取得相关资质、非法生产混凝土产品；

2、未按要求进行必需的安全生产投入，各项制度均未建立，生产车间不具备生产混凝土的安全生产条件，从业人员均未接受过安全生产教育培训；

3、未按要求成立安全生产管理机构和配备安全员负责安全生产管理；

4、主要负责人不具备其所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理水平。

5、主要负责人未能检查公司的安全生产工作、未能及时发现并消除隐患。

（三）何家建厂房情况

何家建厂房系何家建（男，#####人，长沙民福金属制品有限公司法定代表人）私人所有，该厂房的前身为长沙民福金属制品有限公司生产厂房，位于乌山街道双丰村与徐家桥社区交汇处（一般认为该地管理方为双丰村），占地面积26亩左右。该厂房北边紧邻乌山街道许龙路，东临乌山街道白乌路，西边为民居，为三角形地理形状。2005年，何家建通过法院拍卖形式取得该厂房及国土使用所有权，2007年将该厂房集体土地变性为国有土地，按要求取得了相关国有土地、房屋权属证明：（ #######号），该国土使用权面积为16803.8平方，约25.2亩。2009年，长沙先导区成立后，为配合望城区政府的相关政策要求，长沙民福金属制品有限公司进行关停，不再生产。后来，何家建想利用该地兴建集市和老年公寓，因拆迁和征收工作不顺利，该构想未能实施，该公司厂房一直处于空置状态。

2018年10月，复转公司谢建军、刘应明等人通过朋友介绍找到何家建表示愿意租赁该厂房。何家建以每年52.8万元的价格将该厂房整体出租给复转公司使用，双方按要求签订租赁协议和一系列补充协议，后复转公司利用该厂房进行碎石和稳定砂生产。2020年，因复转公司损坏厂房且拖欠租金，何家建将复转公司起诉至望城区人民法院要求解除租赁协议，要求复转公司足额支付租金。经望城区人民法院调解后，复转公司支付了部分租金，该租赁协议未能解除。2021年4月，为弥补亏损，复转公司将碎石车间部分厂房出租给六汇公司，但并未通知何家建知晓。

（四）六汇公司混凝土生产设备情况

六汇公司混凝土生产设备系河南省郑州市德润机械有限公司生产，YHZM75混凝土搅拌站配置，具体包括：JZM2000型搅拌机、PLD1600s三仓型配料机、水泥计量系统、皮带机、板车、水计量系统、外加剂计量系统、控制系统和螺旋机。该套设备系六汇公司刘甫于2021年4月以18万元人民币购进，由河南省郑州市德润机械有限公司生产并负责设备安装和调试。2021年4月，六汇公司按400元/日的价格聘请河南郑州德润机械有限公司安装员工进场对设备进行安装和调试，5月初基本完成设备安装和调试工作，进入生产环节。

根据湖南省天杰机动车鉴定评估有限公司鉴定意见报告书（天杰【2021】技鉴字618号）认定：河南郑州德润机械有限公司生产的2000型三仓移动搅拌站产品属于三无产品和不合格产品，该产品焊缝质量存在缺陷。

（五）事发部位料斗情况

该料斗设备系六汇公司混凝土生产设备YHZM75混凝土搅拌站配置中的一个机组，为PLD1600s三仓型配料机。具体包括配料机皮带机（带宽500）、钢架、传动电机（4KW）、称量斗（容积2立方）、储料仓（容积5立方）、支腿、称量传感器（1000kg），该料斗长9790mm，该料斗设备与搅拌机通过皮带传送带相连并固定在基座上。

根据湖南省天杰机动车鉴定评估有限公司鉴定意见报告书（天杰【2021】技鉴字618号）认定：河南郑州德润机械有限公司生产的2000型三仓移动搅拌站料斗侧翻原因是：现场安装平面度（垂直方向）存有缺陷，向外倾斜；支腿焊缝有缺陷（未熔合、未焊透），致使移动搅拌站料斗侧翻。

（六）有关安全生产乡镇（街道）监管情况

1.长沙市望城区乌山街道办事处

按照安全生产“分级负责、属地管理、党政同责”的原则，乌山街道办事处负责本行政区域内的安全生产和打非治违工作；定期组织开展安全生产大检查，对安全生产违法行为应及时制止，组织开展安全生产专项整治活动，督促生产经营单位排查和治理各类事故隐患；及时掌握村（社区）范围内安全生产情况和非法违法生产、经营、建设行为，发现安全隐患，及时向区政府或区职能部门报告；负责村（社区）安全生产日常巡查工作，及时收集安全生产动态信息。

经调查，望城区住建局于2021年3月曾下发通知要求乡镇对辖区内的非法违法混凝土生产单位进行摸排上报，但乌山街道并未按要求落实该文件要求，对辖区内非法生产的湖南六汇公司非法生产混凝土的行为未按要求上报，对事故发生负有责任。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年7月26日下午，六汇公司因机器故障暂时停产检修，机器操作工邓波对生产设备检修时发现水箱设备缺水，打电话给龚运明到车间来给水箱加水.16时10分左右,龚运明到车间后开始给设备水箱注水。此时，生产车间仅三人：邓波负责机器维护运行检修、龚运明负责水箱加水、金端辉负责给料斗铲料。16时30分左右，邓波在机器操作台听到一声巨响，连忙出去查看，发现料斗设备侧翻倒塌了，他连忙断电并下操作台。下去后，铲车司机金端辉发现龚运明不见了，邓波与金端辉一起寻找他并打电话给龚运明，隐隐约约听到一些声音从料斗设备下面传来，他们觉得龚运明应该是被埋在料斗设备和砂石下面了，就打电话给刘甫。刘甫他们赶到车间后，打电话调来起重机设备准备对侧翻料斗进行起吊来实施救援并打了120急救电话。后来复转公司安全员李钰清来现场看过后认为必须请消防部门救援才行并拨打了119，消防部门很快来到现场施救。7月26日晚上11点左右，消防部门终于将龚运明救出送医，但龚运明因伤势过重经抢救无效死亡了。

（二）事故救援情况

事故发生后，消防部门积极进行救援，应急管理部门接到报告后赶至现场进行救援指挥。望城区乌山街道领导及工作人员第一时间赶赴现场，参与救治、救援工作。同时将事故情况向望城区政府和应急管理部门作了汇报，救援部门及时将事故发生车间进行封锁处理，避免因无关人员进入该车间发生次生事故。

望城区乌山街道高度重视该事故善后处理工作，成立了牵头的善后处理领导小组，抽调了专门领导和人员进行善后处理工作，确保当地社会秩序平稳有序。

事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该事故现场做好了隔离，且事故应急处置到位，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析及性质认定

(一)事故直接原因

六汇公司购置的不合格混凝土设备因现场安装平面度存在缺陷且料斗支腿焊缝有缺陷（未熔合、未焊透），致使料斗在向外倾的翻到力矩持续作用下发生侧翻倒塌，击中了正在料斗设备下面进行加水作业的龚运明致其死亡。

(二)事故间接原因

1、六汇公司未取得相关资质、非法生产混凝土产品；

2、六汇公司主要负责人未按要求进行必需的安全生产投入，各项制度均未建立，生产车间不具备生产混凝土的安全生产条件，从业人员均未接受过安全生产教育培训；

3、六汇公司未按要求成立安全生产管理机构和配备安全员负责安全生产管理；

4、六汇公司主要负责人不具备其所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理水平。

5、六汇公司主要负责人未能检查公司的安全生产工作、未能及时发现并消除隐患。

6、复转公司违规将生产经营场所出租给不具备安全生产条件的湖南六汇建材贸易有限公司使用，双方未按要求签订专门的安全生产管理协议来明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，也未指定专职的安全生产管理人员进行安全检查和协调。

（三）事故性质认定

经调查组认定，该事故是因湖南六汇建材贸易有限公司购买不合格的生产设备且非法生产混凝土产品引发的一起一般产品质量事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议进行行政处罚和处理的单位和人员

1、湖南六汇贸易建材有限公司，非法生产混凝土产品，未对安全生产条件进行必需的资金投入，不具备安全生产条件进行生产，对事故发生负主要责任，建议由望城区住建部门对其予以取缔。

2、湖南复转贸易发展有限公司，违规搭建的钢结构厂房未经检测即投入使用；将生产经营场所出租给不具备生产资质和安全生产条件的湖南六汇建材贸易有限公司使用；对事故发生负有责任，建议由望城区城管局依法对其钢结构厂房进行拆除。

（二）建议进行行政处分的人员

梁志辉，男，中共党员，望城区乌山街道办事处党委书记， 党政同责、安全生产第一责任人，对本单位工作人员管控不力，建议由区安委办对其进行约谈。

文侠，男，中共党员，望城区乌山街道办事处主任，安全生产第一责任人，对本单位工作人员管控不力，建议由区安委办对其进行约谈。

余艳辉，男，中共党员，望城区乌山街道办事处副主任，分管辖区内城市综合管理等工作，打非治违工作督促指导不力，建议由区城管局对其进行约谈。

朱千山，男，中共党员，望城区乌山街道办事处副主任，分管辖区内住建、环境卫生等工作，打非治违工作督促指导不力，对辖区内非法混凝土生产单位摸底排查工作不落实，建议由区住建局对其进行约谈。

五、整改措施建议

为深刻吸取此次事故教训，进一步强化企业的管理责任，压实企业主体责任。提出如下建议：一是企业生产应当遵守法律法规要求，取得生产资质、进行有效安全生产投入、具备安全生产条件方能生产；二是企业应当购置合格的生产设备、设施并经检测后投入使用，保证从业人员的安全；三是企业应建立健全各项安全生产制度并落实；四是企业应按照安全生产要求成立安全生产管理机构和配备专业安全员进行安全生产管理，防止安全事故发生；五是企业出租场地、设备或厂房给其他单位，应当查明对方资质，对方不具备生产资质和生产条件的不得出租；六是出租方企业应对承租方的安全生产工作进行统一协调和指挥，双方应当签订专门的安全生产管理协议明确各自的安全生产职责和安全措施并指定专职安全员进行管理；七是建立健全生产安全事故排查治理制度，及时采取新技术、新方法和措施发现并消除事故隐患：对故障设备要及时设置有效的安全防护措施及醒目的警示标志，避免发生伤害；八是生产单位应当按要求对从业人员进行安全生产教育培训工作，教育和督促从业人员严格执行安全操作规程并向从业人员如实告知工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。九是建设行政主管部门要加强预拌商品混凝土市场专项检查，对无资质、未备案预拌商品混凝土生产企业（站点）对外供应的混凝土产品进行全面查处，不符合环保生产要求、未取得资质、未按国家有关标准规范要求进行生产的企业或站点，限期关闭拆除。十是各级党委和政府要提高政治站位，切实负起领导责任，将“打非治违”纳入党委和政府议事日程和报告工作的重点内容，及时组织研究解决重大、突出问题。要切实落实“打非”主体责任，明确专门机构，组建专门队伍，建立健全工作机制和保障制度。对情节恶劣、屡禁不止、可能导致重特大事故的典型非法违法行为重拳出击，依法严惩，切实做到“四个一律”。

长沙市望城区乌山街道双丰村

“7·26”设备倒塌事故调查组

2021年10月26日